Mvario 5.0

Руководство пользователя

Россия, Черниговка, Приморский край

Карасев Евгений messer@mvario.ru

# Характеристики.

Mvario 5.0 имеет следующие возможности:

- Звуковая сигнализация подъема и спуска.

  - На подъем от +0,2 м/с

  - На спуск от -1,5 м/с

  - Звуковая индикация полета в “нолях” (Buzzer) от -0,2 м/с до +0,2 м/с

- Отображение на экране в режиме №1:

  - Vario – Скороподъемность.

  - Alt 1- Высота над точкой включения прибора (далее “стартом”).

Высота Alt 1 выставляется на 0 автоматически при включении прибора.

  - Температура (отображается в правом верхнем углу).

  - Аналоговая шкала скороподъемности (по правой стороне экрана).

- Режим экрана №2 отличается от режима №1 отображением барометрической высоты  Alt 2 вместо высоты Alt 1. Высота Alt 2 может быть настроена в меню.

- Режим экрана №3 – Рекорды полета:

4.1 Vario – Максимальная скороподъемность за полет.

4.2 Alt – Максимальный набор высоты над стартом.

4.3 Fly time – Таймер времени полета (начинает отсчет полетного времени после изменения высоты включения на 8 метров, в плюс или минус).

Питание прибора от 3х пальчиковых батареек.

Размеры 9.5х7х2см. Вес 80гр без батареек.

В комплект входит прибор и чехол.

Чехол имеет липучку (репейник) на обратной стороне, пришитую по принципу шлевки на брюках (можно просунуть ремешок для крепления на ногу, трубу дельтаплана и т.д.)

# Основные элементы

- Отверстие динамика.

- Кнопка переключения страниц экрана (короткое нажатие) и входа  в меню настроек (долгое нажатие (2сек)).

3 и 4. Кнопки навигации по меню настроек и изменения значений.

Выключатель питания находится с правой стороны прибора.

# Переключение страниц экрана.

Переключение страниц экрана производится коротким нажатием на

кнопку 1. Страницы переключаются в последовательности:

Страница №1  Страница №2(Alt2) Страница №3(Рекорды)  Страница №1

# Информация на экране

Страница экрана №1

- Vario – Скороподъемность.

- Alt 1 - Высота над стартом.

- Температура окружающей среды.

- Аналоговая индикация подъема и спуска.

Страница экрана №2

Страница №2 отличается от страницы №1 высотой Alt 2, остальные элементы идентичны странице №1.

Alt 2 при включении прибора соответствует барометрической высоте, но может быть настроена через меню.

Страница экрана №3 (Рекорды)

- Максимальная скороподъемность за полет.

- Максимальная высота над стартом.

- Время в полете.

# Вход в меню настроек и структура меню

Вход и выход в меню осуществляется долговременным нажатием (2 сек) на кнопку 1.

Меню настроек

- Настройка высоты Alt2.

- Vario up - настройка порога сработки звукового сигнала на подъем.

- Vario down - настройка порога сработки звукового сигнала на спуск.

- Buzzer – включение/выключение сигнала на полет в нолях.

- Переключение размера шрифта “Big font” и “Normal font” (находится на следующей странице настроек, перейти можно переместив курсор за пределы экрана вверх или вниз)

# Настройка параметров.

Переход между пунктами меню осуществляется кнопками 3 и 4.

Для входа и выхода в пункты меню – нажмите коротко на кнопку 1.

Изменение значений пунктов меню осуществляется кнопками 3 и 4.

Значения принимаются прибором сразу после изменения.

Высота Alt 2 в процессе настройки может плавать +/- 1м, так как опирается на текущие значения датчика давления.