Mvario 6.0

Руководство пользователя

Россия, Черниговка, Приморский край

Карасев Евгений messer@mvario.ru

Инструкция по эксплуатации.

Характеристики.	3

Основные элементы	4

Переключение страниц экрана.	4

Информация на экране	5

Вход в меню настроек и структура меню	8

Настройка параметров.	9

# Характеристики.

Mvario 6.0 имеет следующие возможности:

- Звуковая сигнализация подъема и спуска.

  - На подъем от +0,2 м/с

  - На спуск от -1,5 м/с

  - Звуковая индикация полета в “нолях” (Buzzer) от -0,2 м/с до +0,2 м/с

- Отображение на экране в режиме №1:

  - Vario – Скороподъемность.

  - Alt 1- Высота над точкой включения прибора (далее “стартом”). 
Высота Alt 1 выставляется на 0 автоматически при включении прибора.

  - Alt 2 - Высота над уровнем моря (Барометрическая). Можно настроить кнопками верх/вниз.

  - Температура (отображается в правом верхнем углу).

  - Аналоговая шкала скороподъемности (по правой стороне экрана).

- Режим экрана №2 – Рекорды полета (Hiscore):

4.1 Vmax – Максимальная скороподъемность за полет.

4.2 Vmin – Максимальное снижение за полет.

4.3 Alt – Максимальный набор высоты над стартом.

4.4 Alt 2 – Максимальный набор высоты над уровнем моря.

4.5 Fly time – Таймер времени полета (начинает отсчет полетного времени после изменения высоты включения на 8 метров, в плюс или минус).

- Режим экрана №3 – Рекорды предыдущего полета (Last Fly):

4.1 Vmax – Максимальная скороподъемность за полет.

4.2 Vmin – Максимальное снижение за полет.

4.3 Alt – Максимальный набор высоты над стартом.

4.4 Alt 2 – Максимальный набор высоты над уровнем моря.

4.5 Fly time – Длительность предыдущего полета.

Питание прибора от 2х пальчиковых батареек.

Размеры 9.5х7х2см. Вес 80гр без батареек.

В комплект входит прибор и чехол.

Чехол имеет липучку (репейник) на обратной стороне, пришитую по принципу шлевки на брюках (можно просунуть ремешок для крепления на ногу, трубу дельтаплана и т.д.)

# Основные элементы

- Кнопка 1 —  переключения страниц экрана (короткое нажатие) и входа  в меню настроек (долгое нажатие (2сек)).

2. Кнопки 2 и 3 — навигация по меню настроек и изменения значений.

4. Отверстие динамика.

Выключатель питания находится с правой стороны прибора.

# Переключение страниц экрана.

Переключение страниц экрана производится коротким нажатием на

кнопку 1. Страницы переключаются в последовательности:

Страница №1  Страница №2(Рекорды)  Страница №3(Рекорды предыдущего полета)  Страница №1

# Информация на экране

Страница экрана №1

- Vario – Скороподъемность.

- Alt 1 - Высота над стартом.

- Температура окружающей среды.

- Alt 2 - Высота над уровнем моря.

- Индикатор заряда батареи.

- Аналоговая шкала индикации подъема/спуска.

Страница экрана №3 (Рекорды)

- Vmax - Максимальная скороподъемность за полет.

- Vmin – Максимальная скорость снижения за полет.

- Alt - Максимальная высота над стартом.

- Alt2 - Максимальная высота над уровнем моря.

- Fly time - Время в полете.

# Вход в меню настроек и структура меню

Вход и выход в меню осуществляется долговременным нажатием (2 сек) на кнопку 1.

Меню настроек

- Vario up - настройка порога срабатывания звукового сигнала на подъем.

- Vario down - настройка порога срабатывания звукового сигнала на спуск.

- Buzzer – включение/выключение сигнала на полет в нолях.

- Display mode - Переключение размера шрифта “Big font” и “Normal font”

Станица настроек 2

5. Volume – настройка громкости сигнала.

6. Reset settings – сброс настроек на заводские параметры.

# Настройка параметров.

Переход между пунктами меню осуществляется кнопками 2 и 3.

Для входа и выхода в пункты меню – нажмите коротко на кнопку 1.

Изменение значений пунктов меню осуществляется кнопками 2 и 3.

Значения принимаются прибором сразу после изменения.